AROMA BURSA MEYVE SULARI

VE GIDA SAN. A.Ş.

Ankara Asfaltı, Gürsu Kavşağı

16580 GÜRSU / BURSA – TÜRKİYE

TEL: 0 –  224 – 3713939 ( 10 HAT )

FAX: 0 – 224 – 3713949 ( 50 )

E-MAIL: aroma@aroma.com.tr

WEB: www.aroma.com.tr

KAYISI PULP

Spesifikasyon No: SP 029 YT

GENEL ÖZELLİKLER

Sağlam ve olgun kayısılardan elde edilmiştir. Doğal ve karakteristik kayısı tadındadır. Yabancı herhangi bir tat ve koku içermemektedir.

ÜRETİM METODU

Sağlam ve olgun kayısıların yıkanıp ayıklandıktan, çekirdeği çıkarıldıktan ve ön ısıtma işleminden sonra palper denilen elekli ekstraktörden geçirilerek kabuğu ve kaba lifleri ayrılmış olan üründür.

| ANALİZ | BİRİM | HEDEF | MİNİMUM | MAKSİMUM | METOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Briks | °Bx |  | 11 | 15 | IFU 8 |
| Asitlik | g/kg(sitrik asit cinsinden) | - | 8 | 18 | IFU 3 |
| pH |  | - | 3,6 | 4,2 | IFU 11 |

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Oksidasyonu engellemek amacıyla Askorbik Asit(Vitamin C) ilave edilir.

MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Normal depolama koşullarında çoğalabilen mikroorganizmalar ve mikrobiyal kaynaklı hiçbir toksik madde

içermemektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

Koruyucu madde ilavesi yoktur.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

( 20 ) – ( 25 )°C’ de 24 ay.

AMBALAJ

190 kg. olarak aseptik torba içerisinde konik varillerde.

KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ

# Text boxes

KONTROLSÜZ KOPYA

BİLGİ İÇİNDİR